11.05 .2020r. Lekcja Technologia Kl.IA , Kl.IB SB Mont.

1. Przygotuj:
- długopis,
- zeszyt
- podręcznik

2. Temat: Szpachlowanie powierzchni płyt g-k , poziomy jakości szpachlowania.

Zapisz notatkę.

Sposób wykończenia powierzchni zależy od funkcji pomieszczenia oraz rozmieszczenia źródeł światła.
Ocenę jakości wykończenia (jeżeli nie ma dodatkowych informacji w projekcie technicznym) przeprowadza się przy świetle naturalnym z odległości nie mniejszej niż 1m.
Mamy cztery poziomy jakości szpachlowania , oznaczonego literami Q lub PSG
(poziom szpachlowania gipsowego)

- Q1 ,(PSG1) - szpachlowanie podstawowe
-powierzchnie pomieszczeń gospodarczych, przewidziane pod okładziny z płytek drewna. materiałów drewnopochodnych, szpachlowanie wykonuje się masą konstrukcyjną , nie używa się masy finiszowej.

-Q2,( (PSG2) - szpachlowanie standardowe
- Wykończenie powierzchni polega na wykonaniu szpachlowania podstawowego PSG1, a następnie szpachlowanie masą finiszową powierzchni styków płyt i narożników. Niedopuszczalne są rysy zagłębienia. Powierzchnia stanowi podłoże pod ozdobne tynki, powłoki malarskie tapety o wysokiej gramaturze.

-Q3, (PSG3)- szpachlowanie o podwyższonej jakości
- najpierw wykonuje się szpachlowanie na poziomie Q2 , a następnie całą powierzchnię szpachlujemy masą finiszową (masy systemowe).
Na tak przygotowaną powierzchnię można stosować farby cienkowarstwowe, cienkie tapety.

-Q4, (PSG4) - szpachlowanie wyższej jakości
-wykonuje się szpachlowanie Q2 , a następnie całą powierzchnię szpachlujemy gładzią lub tynkiem gipsowym o grubości warstwy 1do 3 mm.
następnie wygładza się szlifuje a nawet poleruje jeżeli jest to konieczne.
Taki sposób wykończenia umożliwia nocowanie folii samoprzylepnych metalizowanych ,winylowych, malowania farbami z połyskiem.

Pytania.
1.Czym charakteryzuje się szpachlowanie Q1.
2. Czym charakteryzuje się szpachlowanie Q2.
3. Czym charakteryzuje się szpachlowanie Q3.
4. Czym charakteryzuje się szpachlowanie Q4.
5.Jaki sposób wykończenia powierzchni umożliwia wykonanie standardowej powłoki	malarskiej?
6. Jaki sposób wykończenia powierzchni umożliwia położenie okładziny z płytek	ceramicznych?

Obejrzyj film: "Klasy szpachlowania"
https://www.youtube.com/watch?v=4CVUcbJOf9c

Kontrola prac na fb
Kontakt mailowy, zdjęcie, skan:
aptasznik.spsosw@op.pl